Reinigungs-Tips

Vorwort

Hallo Treckerschrauber und Kollege,

nach mehreren Restaurationen von Landmaschinen und Traktoren habe ich gewisse Erfahrungen gesammelt, was wohl dem größten Übel anbelangt, nämlich das Säubern der Teile. Diese unangenehme und langwierige Prozedur kann einem ohne richtige Mittel gehörig in den Wahnsinn treiben. Viele gut und schlau gemeinten Tipps von Bekannten zeigen dann meißt nicht

recht zufriedenstellende Eigenschaften u.o. Wirkung. Wir habens ja in erster Linie mit dicken Ölverschlammungen (oftmals auch noch festgebacken) zu tun, da Bedarf es mehr als nur Meister Propper.

Und letztendlich ist abzuwägen, ob man sich mit schlechten Mitteln lange rumquält und ärgert, oder ob man doch ein paar Euro

investiert für einen brauchbaren Reiniger nebst Zubehör.

Benzin ?

Leider hat Benzin nur einen schwachen Vorteil, nämlich der Preis. Bei etwa € 1,00 – 1,20 pro Liter recht günstig, aber die drei entscheidente Nachteile sind der extreme Gestank und noch Wichtiger: die zu schnelle Verdunstung, und es ist nicht Wasser-

emulgierbar (Wasserlöslich). Abends stinkt man dann wie ein Tankwart, Bier schmeckt dann auch nicht mehr und für Raucher

war`s vielleicht die letzte Restauration.

Industriereiniger ?

Oft hoch angepriesen und auch Wasseremulgierbar, aber meißt nur unverdünnt (dann teuer) brauchbar. Mit Brauchbar meine

ich Frittenbuden, Kantienen oder Toilettenreinigung. Badreiniger z.B vom ALDI ginge noch, aber richtig gut kriegste nur die zwei

Kubikmeter braune Ackerfläche runter.

Kaltreiniger ?

War früher ein super Mittel für die Motorenreinigung. Eingesprüht und mit dem Hochdruckreiniger weggeblasen, das ging Prima

für die Motorwäsche, sofern ein Wasserabscheider im Boden war und der Motor nur leichte übliche Ölverdreckung aufwies.

Ergo: sofern (man es noch wo zu Kaufen kriegt) man einen Wasserabscheider hat, nicht schlecht für leichte Verschmutzung.

Billig ist er aber auch nicht.

Bremsenreiniger

Als kleiner Geheimtip gilt in der Szene der Bremsenreiniger mit seinen sehr guten Reinigungseigenschaften. Auch sein schnelles Verflüchtigen hilft zur raschen Weiterarbeit. Deshalb ist er zur einfachen und schnellen Entfettung und Säuberung

von dünnen Diesel- und Ölverschmutzung auf kleineren Flächen sehr zu empfehlen. Selbst EDDING-Stift geht ab.

Trecker-Reiniger

Um unseren Treckboliden aber so richtig an den Schmotter zu gehen, bedarf es eines guten Reinigers mit mehreren Vorzügen:

1.	Hohe Öl.- und Fettlösekraft, aber trotzdem nicht zu aggresiv gegen Gummi und Kunststoffe.

2.	Eine nicht zu schnelle Veflüchtigung (Eintrocknung) beim Arbeiten, das spart Geld und Zeit.

3.	Mit Wasser abspülbar, geringerer Gestank und somit weniger Umwelt- und Menschbelastend.

Trecker-Reiniger wird mittels eines Pinsels, einer Spraypumpe oder noch besser mit unserer Druckluft-Spraydose aufgetragen und dann mit Bürste oder Pinsel (was die Küche und Bad so hergibt) angelöst und gleich anschließend mit Wasser ( eine Regentonne mit Gieskanne ist da sehr nützlich ) abgespühlt. Zahn- und Spülbürsten sowie Borstenpinsel wirken hier wahre Wunder ( die Madam drinnen muss den Verlust dieser Utensilien ja nicht mitbekommen ).

Zu dicke Schichten erst einweichen / anlösen und mit einer Spachtel grob abschaben.

Sie werden sich Wundern, was Sie damit noch alles abbekommen. Dannach könnte schon ans Lackieren gedacht werden.

Tip fürs Dreckwasser:

Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, diese Brühe ins Grund.-oder Abwasser bzw. Erdreich ( auch nicht hinter der Scheune ) gelangen zu lassen. Wer will sich schon mit den Umweltbehörden ( noch schlimmer den GRÜNEN ) anlegen.

Ich empfehle hierfür folgendes:

1.	Immer auf Betonboden arbeiten, nicht auf unbefestigtem Gelände.

2.	Ein aufgeschnittener Karton (in Schüsselform) drunterstellen und die Brühe reinlaufen lassen. Ein Karton

filtert (vorallem dicke Kartons) ungemein, und dann das durchgelaufene Wasser einfach über Nacht trocknen lassen.

3.	Oder eine Wanne ( gibt’s z.B. bei den Metzgern aus Alu fürs Wurscht machen ) zum Auffangen nehmen.

Gruß Joachim Opel

Wir wäre es mit unserem Musterpaket für € 10,00 (1 ltr. Treckerreiniger / 1 Dose Bremsenreiniger / Spezial-Seife für die Hände)

zum ausprobieren ?

Fragen Sie uns.